Мета роботи: вивчення методики упаковки виводів конструктивних елементів ЕС засобами програми Library Executive; придбання навиків упаковки виводів конструктивних елементів ЕС.

Теоретичні положення, методичні вказівки: При проектуванні друкованих плат необхідні відомості про схемні образи елементів і посадочні місця для них. Програми розміщення і трасування повинні мати інформацію про відповідність кожного конкретного виводу умовного графічного позначення виводу в корпусі елементу. У версії Р-САD 2004 ця робота виконується автоматично програмою Library Executive (Адміністратор бібліотек). Для цього відповідні дані заносяться в так звані пакувальні таблиці, в яких вказані основні характеристики використовуваних елементів. Ця програма не є графічним редактором. Вона лише зводить введену раніше графічну інформацію в єдину систему — бібліотечний елемент, в якому поєднуються декілька образів представлення елементу: образ на схемі, посадочне місце і пакувальна інформація. Запуск програми здійснюється через кнопку «Пуск» з подальшим виконанням у випадному меню команд «Програми», «Р-САD 2004» і «Library Executive». Після завантаження існуючого компоненту або відкриття нового по командах Компонент/Відкрити, Компонент/Створити на екрані з'являється діалогове вікно Інформація про компонент (рис. 1). У цьому вікні представлена загальна інформація про компонент. У рядку Вибрати корпус вибирають тип корпусу компоненту. У рядку Кількість секцій задають кількість секцій в компоненті. У рядку Кількість указують загальну кількість виводів. У рядку Поз. позн. задають префікс позиційного позначення компоненту. У розділі Тип компоненту вибирають тип компоненту (який береться до уваги при складанні списків з'єднань і заповненні граф звітів про проект): Звичайний — звичайний компонент; Живлення — джерело живлення (компоненти такого типу, зокрема, не включаються в списки з'єднань для «упаковки» схеми на ПП, але включаються в списки з'єднань для виконання моделювання; при під'єднуванні таких компонентів до ланцюгів останні отримують ім'я цього компоненту); Зв’язок листів — з'єднувач листів схеми; Модуль — символ (модуль) ієрархічної структури; Зв’язок модуля — зв'язок символу модуля ієрархічної структури з його схемою. У розділі Стиль компонента вибирають: Однорідний — однорідний компонент (всі секції однотипні); Неоднорідний — неоднорідний компонент (секції різних типів). У розділі Номер секції задають спосіб нумерації секцій: Буквений; Числовий. У розділі Варіанти указують альтернативні зображення символів: ІЕЕЕ — в стандарті Інституту інженерів по електротехніці і електроніці; De Morgan — в стандарті позначення логічних функцій. У вікні Обрати символ вибирається зображення символу, призначеного для упаковки, відповідне посадочному місцю. У діалоговому вікні Таблиця виводів приведена таблиця з інформацією про всі виводи компоненту, зручна для редагування. Таблиця містить вісім стовпців, у стовпцях вказана наступна інформація: Pad# - порядкова нумерація контактів; Pin Des - фізичний номер виводу (згідно цоколівки); Gate# - номер секції компоненту; Sym Pin# - порядковий номер виводу символу секції компоненту; Pin Name - ім'я виводу символу секції компоненту; Gate Eq - код логічної еквівалентності секції компоненту; Pin Eq - код логічної еквівалентності виводу секції; Elec. Type - електричний тип виводу, необхідний для перевірки принципової схеми. Таблиця змінюється за допомогою трьох основних способів редагування: спосіб прямого вводу, який полягає в переході (курсором клавіатури або курсором миші) в потрібну комірку таблиці і наборі на клавіатурі значення; спосіб копіювання і вставки. Використовує засоби Windows для виділення (клавіша Shift для виділення області копіювання), копіювання — (Сtrl + C) і вставки інформації — (Сtrl + V); спосіб зрушення (або переміщення) інформації. Полягає у виділенні переміщуваної області (клавіша Shift для виділення області копіювання) і зрушенні її вгору — (Сtrl + Стрілка вгору) або вниз — (Сtrl + Стрілка вниз).

Матеріально-технічне оснащення: комп’ютер IBM PC, система автоматизованого пректування друкованих плат P-CAD 2004.

Правила безпеки. Правила користування приладами та інструментами.

Ескіз, схема, фото або інша ілюстрація

Підготовка устаткування до роботи Зміст та послідовність виконання завдання, вимоги до виконання операцій і прийомів роботи, режим роботи, технічні умови. Норми регулювання. Створіть бібліотечний елемент мікросхеми 133ЛА6. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце для цієї мікросхеми – 401.14. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 2; В полі Поз. позн. ввести DD. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів 4І-НІ. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Вона має вісім колонок і чотирнадцять строк (по кількості контактів посадочного місця). Заповнимо цю таблицю у відповідності до цоколівки мікросхеми (рис. 2). У стовпці Pad# (номер виводу корпусу) автоматично з'явиться крізна нумерація від 1 до 14. Графа Pin Des (позначення виводу) також заповниться автоматично. У графі Gate# (номер логічної частини) у рядках 1, 2, 4, 5 і 6 ставиться 1, оскільки ці виводи відповідають 1-му вентилю мікросхеми, в рядки 8, 9, 10, 12 і 13 ставиться 2, оскільки виводи 8, 9, 10, 12 і 13 відповідають 2-му вентилю мікросхеми. Рядки 3, 7, 11 і 14 залишаються вільними, оскільки 3-й і 11-й виводи вільні, а 7-й і 14-й — виводи живлення. Графа Sym Pin# (номер виводу у символі) заповнюється відповідно до номера виводу вентилів мікросхеми (1-й вивід мікросхеми відповідає 1-му виводу 1-го вентиля мікросхеми, 2-й — 2-му виводу 1-го вентиля, 4-й — 3-му виводу 1-го вентиля, 5-й — 4-му виводу 1-го вентиля, 6-й — 5-му виводу 1-го вентиля, 8-й вивід мікросхеми відповідає 5-му виводу 2-го вентиля, 9-й — 1-му, 10-й — 2-му, 12-й — 3-му, 13-й — 4-му). Решту рядків не заповнювати. Графа Pin Name (ім'я виводу) заповнюється у відповідності до найменування виводу вентиля, підключеного до виводу мікросхеми (див. табл. 1). У графі Gate Eq (еквівалентність логічних частин) записати можливість заміни вентилів один іншим. Для цього в рядках 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 12-й, 13-й записати одиниці, оскільки вентилі в мікросхемі взаємозамінні. Решту рядків не заповнювати. У графі Pin Eq (еквівалентність виводів) ставляться одиниці в рядках 1-й, 2-й, 4-й і 5-й, оскільки всі входи першого вентиля еквівалентні, і одиниці в рядках 9-й, 10-й, 12-й і 13-й, з тієї ж причини, для другого вентиля. У графі Elec. Type (тип виводу) в рядках, відповідних входам логічних елементів (1-й, 2-й, 4-й, 5-й і 9-й, 10-й, 12-й, 13-й), у випадному меню вибрати Вхід. В рядках, відповідних виходам (6-й і 8-й), вибрати Вихід. У рядках, відповідних виводам живлення мікросхеми (7-й і 14-й), вибрати Живлення. І в рядках, відповідних вільним виводам (3-й і 11-й), залишити Невідомий. Результат упаковки мікросхеми 133ЛА6 представлений в таблиці 1. Адміністратор бібліотек дозволяє виконати перевірку правильності настройки таблиці перед записом елементу в бібліотеку. Для перевірки необхідно виконати команди Компонент/Перевірити. При вірному заповненні таблиці з'явиться вікно з написом «Ошибок не обнаружено!». Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям 133ЛА6. Створіть бібліотечний елемент мікросхеми К511ПУ2. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце для цієї мікросхеми – DIP14. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Неоднорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 4; В полі Поз. позн. ввести DD. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів 2І-НІ. Перемістити курсор у нижню частину вікна, де розташована таблиця: Gate# -номер секції; Gate Eq – код логічної еквівалентності секції (секції, які мають однаковий, відмінний від нуля, код еквівалентності, можуть переставлятись у редакторі P-CAD PCB); Normal – ім’я символу у нормальному зображенні. Клацнути ЛК в полі Normal для другої по порядку секції елементу, натиснути кнопку Вибрати символ, знову вибрати вентиль «2І-НІ» і натистнути кнопку ОК. Аналогічним чином вибрати два вентилі «НІ-І» для 3-ї і 4-ї секцій. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Заповнювати цю таблицю необхідно у відповідності до цоколівки мікросхеми (рис. 3). Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 2. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям K511PU2. Створіть бібліотечний елемент для транзистора КТ3102Г. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – КТ3102Г. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 1; В полі Поз. позн. ввести VT. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів N-P-N. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Заповнювати цю таблицю необхідно у відповідності до цоколівки мікросхеми (рис. 4). Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 3. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям КТ3102Г. Створіть бібліотечний елемент для діода КД403А. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – КД403А. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 1; В полі Поз. позн. ввести VD. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів ДІОД. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 4. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям KD403A. Створіть бібліотечний елемент для конденсатора К73-15. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – К73-15. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 1; В полі Поз. позн. ввести С. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів КОНДЕНСАТОР. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 5. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям K73-15. Створіть бібліотечний елемент для конденсатора К10-43. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – К10-43А. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 1; В полі Поз. позн. ввести С. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів КОНДЕНСАТОР. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 6. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям K10-43. Створіть бібліотечний елемент для резистора ОМЛТ-0.125. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – ОМЛТ-0.125. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 1; В полі Поз. позн. ввести R. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів РЕЗИСТОР. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 7. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям ОМЛТ-0.125. Створіть бібліотечний елемент для котушки індуктивності Д1-1,2-1. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – Д1-1,2-1 . У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Однорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 1; В полі Поз. позн. ввести L. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів КОТУШКА. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 8. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям D1-1.2-1. Створіть бібліотечний елемент для електричного з’єднувача ОН-КС-10. Визвати програму Library Executive – адміністратор бібліотек. Створити новий бібліотечний елемент (Компонент/Створити). У вікні, яке відкрилося, вибрати бібліотеку Моя бібліотека.lib. В результаті з’явиться вікно Інформація про компонент. В цьому вікні нтиснути кнопку Вибрати корпус і у вікні Склад бібліотеки вибрати посадочне місце – ОН-КС-10. У діалоговому вікні Інформація про компонент вибрати: В полі Тип компоненту – Звичайний; В полі Стиль компоненту – Неоднорідний; В полі Номер секції – Цифровий; В полі Кількість секцій ввести 7; В полі Поз. позн. ввести XS. Натиснути кнопку Вибрати символ. Вибрати у списку символів З’ЄДНУВАЧ. У діалоговому вікні Інформація про компонент натиснути кнопку Таблиця виводів. У результаті з’явиться заготівка таблиці пакувальної інформації. Ввести пакувальну інформацію відповідно до таблиці 9. Виконати команди Компонент/Перевірити. В результаті буде проведена перевірка пакувальної інформації на наявність помилок. Виконати команди Компонент/Зберігти і, натиснувши на кнопку ОК, записати створений бібліотечний елемент в бібліотеку під ім'ям ON-KS-10.

| Таблиця, графік або наслідки вимірювань, досліджень, випробувань та їх результати Висновки: |
| --- |
| Після виконання завдання студент повинен: Знати: Призначення програми Library Executive. Яка інформація представлена у діалоговому вікні Інформація про компонент. Порядок створення бібліотечного елементу. Які колонки входять в пакувальну таблицю. Порядок заповнення таблиці для мікросхем. Порядок заповнення таблиці для транзисторів. Порядок заповнення таблиці для елементів, які мають два входи. | Вміти: Проводити упаковку виводів конструктивних елементів ЕС засобами програми Library Executive. Заповнювати таблицю пакувальної інформації. Перевіряти правильність заповнення таблиці. Записувати елементи в бібліотеку. |
| Завдання додому та особливі вказівки: Звіт повинний містити: 1. Мета роботи. 2. Короткі теоретичні відомості. 3. Докладний опис всіх кроків лабораторної роботи. 4. Виводи по лабораторній роботі. Дати відповіді на контрольні запитання: 1. Поясніть призначення програми Library Executive. 2. Яка інформація представлена у діалоговому вікні Інформація про компонент? 3. Який порядок створення бібліотечного елементу? 4. Яким чином заповнюється таблиця пакувальної інформації? 5. Які колонки входять в пакувальну таблицю? 6. Яким чином перевіряється правильність заповнення таблиці? 7. Як виконується запис елементу в бібліотеку? 8. Поясніть порядок заповнення таблиці для мікросхем. 9. Поясніть порядок заповнення таблиці для транзисторів. 10. Поясніть порядок заповнення таблиці для елементів, які мають два входи. |

# Text boxes

Таблиця 3 -  Результат  упаковки   транзистора КТ3102Г

Рисунок - 3

Таблиця 8 -  Результат  упаковки   котушки індуктивності Д1-1,2-1.

Таблиця 9 -  Результат  упаковки   електричного з’єднувача ОН-КС-10.

Таблиця 5 -  Результат  упаковки   конденсатора К73-15

Таблиця 4 -  Результат  упаковки   діода КД403А

Таблиця 6 -  Результат  упаковки   конденсатора K10-43

Таблиця 7 -  Результат  упаковки   резистора ОМЛТ-0.125

Таблиця 2 -  Результат  упаковки   мікросхеми   К511ПУ2

Рисунок - 4

Таблиця 1 -  Результат  упаковки   мікросхеми   133ЛА6

Рисунок - 2

Рисунок - 1