Мета роботи: Вивчення методики роботи з графічним редактором P-CAD PCB, набуття навичок при рішенні задачі розміщення конструктивних елементів електронних схем на друкованій платі.

Теоретичні положення, методичні вказівки: PCB – графічний редактор для роботи з односторонніми, двосторонніми і багатошаровими друкованими платами. Дозволяє у ручному режимі створювати контур друкованої плати, проводити розміщеня компонентів. У ручному та інтерактивному режимах може бути здійснене трасування і редагування провідників. Здійстює контроль за дотриманням встановлених технологічних норм і правил. Дозволяє виділяти на платі окремі ділянки («кімнати») з різними проектними нормами.

Матеріально-технічне оснащення: комп’ютер IBM PC, система автоматизованого пректування друкованих плат P-CAD 2004.

Правила безпеки. Правила користування приладами та інструментами. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: торкатися екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення та заземлення, з`єднувальних кабелів; порушувати порядок увімкнення й вимикання апаратних блоків; класти на апаратуру сторонні предмети; працювати на комп`ютері у вологому одязі та вологими руками; палити в приміщенні, де знаходяться комп`ютери. Перед початком роботи на комп`ютері необхідно отримати дозвіл на роботу в уповноважених осіб педагогічно-лаборантського складу. Під час роботи на комп`ютері НЕОБХІДНО: суворо дотримуватися інструкції з експлуатації апаратури; працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискуючи на клавіші без потреби чи навмання; працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, дії магнітного поля й тепла, правильно вставляти дискети в дисковод; коректно завершувати роботу з тим чи іншим програмним засобом. У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків треба негайно повідомити про це обслуговуючий персонал та вимкнути комп`ютер. Не можна працювати на комп`ютері при недостатньому освітленні, високому рівні шуму тощо. Під час роботи комп`ютера екран дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке руйнує зір, викликає втому, знижує працездатність. Через це треба, щоб очі користувача знаходилися на відстані 60 - 70 см від екрана, а безперервна робота за комп`ютером тривала не більше 40 – 45 хв. для дорослих.

Ескіз, схема, фото або інша ілюстрація

Підготовка устаткування до роботи Зміст та послідовність виконання завдання, вимоги до виконання операцій і прийомів роботи, режим роботи, технічні умови. Норми регулювання. Після запуску програми P-CAD PCB настроїти її конфігурацію(рис. 1 і 2). Установити розмір сітки 1,25 мм. Завантажити всі бібліотеки, з яких були набрані елементи схеми (рис. 3). Завантажити список з’єднань електичної схеми (рис. 4). Після цього на робочому полі повинні з’явитись контури електронних елементів і зв’язки між ними. Ввести квадратний контур друкованої плати в шарі Board (Контур). (15,15), (65,15), (65,65), (15,65) Розмістити елементи. Критерієм якості розміщення вважати мінімальну сумарну довжину з’єднань. Установити поточним шар Top. Виконати мінімізацію довжин з’єднань шляхом перерозташування логічно еквівалентних секцій і виводів. Utils/Optimize Nets (рис. 5). Результат розміщення електронних елементів на друкованій платі зберегти в папку «Проект». Він буде збережений у вигляді окремого файла з розширенням .pcb (рис. 6).

| Таблиця, графік або наслідки вимірювань, досліджень, випробувань та їх результати Висновки: |
| --- |
| Після виконання завдання студент повинен: Знати: Призначення редактора P-CAD PCB. Призначення кнопок на панелі інструментів. Призначення полів у нижній частині екрана. | Вміти: Настроювати конфігурацію редактора P-CAD PCB. Завантажувати бібліотеки елементів. Завантажувати список з’єднань електричної схеми. Вводити контур друкованої плати. Виконувати розміщення елементів на платі. Видаляти «зайві» написи у елементів на платі. Виконувати оптимізацію довжин з’єднань на друкованій платі. Зберігати результат розміщення елементів на друкованій платі. |
| Завдання додому та особливі вказівки: Звіт повинний містити: Тема роботи. Мета роботи. Короткі теоретичні відомості. Докладний опис всіх кроків лабораторної роботи. Виводи по лабораторній роботі. Дати відповіді на контрольні запитання: Поясніть призначення графічного редактора P-CAD PCB. Поясніть призначення кнопок на панелі інструментів. Поясніть призначення полів у нижній частині екрана. Який порядок настройки конфігурації редактора P-CAD PCB? Яким чином завантажуються бібліотеки елементів? Як завантажується список з’єднань електричної схеми? Як і в якому шарі вводиться контур друкованої плати? Яким чином виконується розміщення елементів на платі? Як видалити «зайві» написи у елементів на платі? Як засобами програми PCB можна виконати оптимізацію довжин з’єднань на друкованій платі? Як зберегти результат розміщення елементів на друкованій платі? |

# Text boxes

Рисунок 4

Рисунок 3

Рисунок 6

Рисунок 5

Рисунок 2

Рисунок 1